## Slide 1: FE81001 – KEIL安裝和EVB使用說明
許晉維
BD3
09/29/2022

## Slide 2: 大綱
安裝ICE driver
KEIL driver 安裝及設定
EVB 介紹
KEIL OCD 硬體配置
KEIL Sample Code Debug
注意事項

## Slide 3: 安裝ICE driver

## Slide 4: KEIL driver 安裝及設定(1/5)
請上Keil官網下載並安裝KEIL C51

## Slide 5: KEIL driver 安裝及設定(2/5)
C:\Keil_v5\C51\BIN
將ESMT51.dll 複製到 資料夾路徑:C:\Keil_v5\C51\BIN
將REG52.H 複製到 資料夾路徑:C:\Keil_v5\C51\INC
參考下一頁
C:\Keil_v5\C51\INC

## Slide 6: KEIL driver 安裝及設定(3/5)
在資料夾路徑C:\Keil_v5 中打開TOOLS.INI並更改其內容
1.新增內容:TDRV11=BIN\ESMT51.dll ("ESMT-ICE Driver")
2.儲存後關閉

## Slide 7: KEIL driver 安裝及設定(4/5)
選擇 ESMT-ICE Driver

## Slide 8: KEIL driver 安裝及設定(5/5)
勾選 Program Flash和Verify Flash

## Slide 9: EVB
Analog input
LCD
LED*3
SW
I/O Pin
I/O Pin
FE8116x
12MHz
PL2303
LDO
Mini USB
OCD interface
Reset SW
ISP interface
可參考:FE81001_EVB_A0電路圖

## Slide 10: KEIL OCD 硬體配置
EVB
ESMT-ICE
OCD Interface
ESMT-ICE
SDA
SCL
VDD
Gnd
OCD_SDA
OCD_SCL
VDD
Gnd
PC
Target
ESMT-MCU

## Slide 11: KEIL Sample Code Debug(1/2)
路徑:MCU-firmware\FE81001BSP\PlatformKeil\Sample\Driver
打開Sample_DrvGPIO

## Slide 12: KEIL Sample Code Debug(2/2)
進入Debug mode
直接燒入
1.編譯
2.直接燒入或進Debug mode
編譯

## Slide 13: 注意事項
PC2、 PC3、 PC4、 PC5 為燒入腳，請勿更改。