## Slide 1: FE81001_SDM_Tool_使用說明
許晉維
BD3
09/29/2022

## Slide 2: 大綱
硬體配置
SDM_Tool 軟體基本操作
注意事項

## Slide 3: 硬體配置
EVB
ESMT-ICE
ISP Interface
ESMT-ICE
SDA
SCL
VDD
Gnd
ISP_SDA
ISP_SCL
VDD
Gnd
PC
Target
ESMT-MCU

## Slide 4: SDM_Tool 軟體基本操作(1/2)
3. State 顯示OK才可繼續測試
Button
State
4. 選擇Channel 和其他設定
5. 設定完按下 Load Config
6. 按下 Show ADC
1.按下 ICE Initialize
2.按下 System Initialize

## Slide 5: SDM_Tool 軟體基本操作(2/2)
Show ADC
讀取ADC
停止讀取
讀取間隔時間
儲存檔案(.csv)
讀取次數

## Slide 6: 注意事項(1/2)
若要使用AP0、AP1，須將J1、J2、J3、J4選擇至左邊，右邊是使用LCD功能。
Jump 左邊
AP0
AP1
AP0與AP1的IO需設定為高阻抗

## Slide 7: 注意事項(2/2)
Vref 外部輸入 ，RMUX選擇RP1，Vref輸入接RP1、RN1。
Vref 外部輸入 ，RMUX選擇RP0， Vref輸入接RP0、RN0。
RP1
RN1
RP0
RN0